## Slide 1: Struktur Atas & Pasangan Batu Bata
Tri Nugraha Adikesuma

## Slide 2
Tujuan dari akhir pertemuan ini, diharapkan mahasiswa:
Mahasiswa dapat menjelaskan struktur atas bangunan sederhana
Mahasiswa dapat menggambar bagian-bagian struktur atas
Mahasiswa dapat menjelaskan detail komponen bangunan berupa dinding bata
Mahasiswa dapat menggambarkan susunan lapisan bata berdasarkan ukuran yang sudah ditentukan

## Slide 3: Struktur Atas
Stuktur pada bangunan merupakan kerangka bangunan keseluruhan yang memungkinkan bangunan berdiri sempurna (aman).
Struktur atas suatu gedung adalah seluruh bagian struktur gedung yang berada di atas muka tanah (SNI 2002).

## Slide 4: …continuing
Struktur atas ini terdiri atas
Kolom
pelat lantai
Balok
Tangga dan
Atap
Masing-masing mempunyai peran yang sangat penting.

## Slide 5: Kolom
Kolom merupakan suatu elemen struktur yang memegang peranan penting dari suatu bangunan.
Keruntuhan pada suatu kolom dapat menyebabkan runtuhnya (collapse) lantai yang bersangkutan dan juga runtuh total (total collapse) seluruh struktur (Sudarmoko, 1996).

## Slide 6: …continuing
SK SNI T-15-1991-03 mendefinisikan kolom adalah komponen struktur bangunan yang tugas utamanya menyangga beban tekan vertikal.
Fungsi kolom adalah sebagai penerus beban seluruh bangunan ke pondasi, agar bangunan tidak mudah roboh.

## Slide 7: …continuing

## Slide 8: …continuing

## Slide 9: …continuing
Untuk kolom pada bangunan sederhana bentuk kolom ada dua jenis yaitu:
kolom utama
kolom yang fungsi utamanya menyanggah beban utama yang berada diatasnya.
Untuk rumah tinggal disarankan jarak kolom utama adalah 3.5 m, agar dimensi balok untuk menompang lantai tidak tidak begitubesar.

## Slide 10: …continuing
Dimensi kolom utama untuk bangun an rumah tinggal lantai 2 biasanya dipakai ukuran
20/20 cm,
25/25 cm,
20/30 cm.

## Slide 11: …continuing
Yang kedua yaitu:
2. kolom praktis.
kolom yang berfungsi membantu kolom utama dan juga sebagai pengikat dinding agar dinding stabil,
jarak kolom maksimum 3,5 meter, atau pada pertemuan pasangan bata, (sudutsudut).
Dimensi kolom praktis 15/15.

## Slide 12: …continuing

## Slide 13: Plat Lantai
Plat lantai adalah lantai yang tidak terletak di atas tanah langsung, jadi merupakan lantai tingkat. Plat lantai ini didukung oleh balok-balok yang bertumpu pada kolom-kolom bangunan.
Ketebalan plat lantai ditentukan oleh :
Lebar bentangan
Bahan konstruksi

## Slide 14: …continuing

## Slide 15: …continuing

## Slide 16: Balok
Balok merupakan bagian struktur atas yang digunakan sebagai dudukan lantai dan pengikat kolom lantai atas.
Fungsinya adalah sebagai rangka penguat horizontal bangunan akan beban-beban.

## Slide 17
    …continuing

## Slide 18: Tangga
Tangga merupakan suatu komponen struktur yang terdiri dari plat, bordes dan anak tangga yang menghubungkan satu lantai dengan lantai di atasnya.

## Slide 19
Tangga mempunyai bermacam-macam tipe, yaitu:
tangga dengan bentangan arah horizontal,
tangga dengan bentangan ke arah memanjang,
tangga terjepit sebelah (Cantilever Stairs) atau ditumpu oleh balok tengah.
tangga spiral (Helical Stairs)
    …continuing

## Slide 20
    …continuing

## Slide 21
    …continuing

## Slide 22: Atap adalah bagaian paling atas dari suatu bangunan, yang melilndungi gedung dan penghuninya secara fisik. Permasalahan atap tergantung pada luasnya ruang yang harus dilindungi, bentuk dan konstruksi yang dipilih, dan lapisan penutupnya.
    Atap

## Slide 23: Struktur atap terbagi menjadi rangka atap dan penopang rangka atap. Rangka atap berfungsi menahan beban dari bahan penutup. Penopang rangka atap adalah balok kayu / baja yang disusun membentuk segitiga, disebut dengan istilah kuda-kuda.
    …continuing

## Slide 24
    …continuing

## Slide 25
    …continuing

## Slide 26: Pasangan batu bata
Pasangan batu bata merupakan susunan batu bata yang teratur dan tertentu dalam arah memanjang/ mendatar direkatkan oleh spesi dengan perbandingan campuran tertentu.
Fungsi Pasangan batu bata utamanya sebagai dinding penyekat bangunan.

## Slide 27: Batu Bata
Batu bata/bata merah: Jenis bahan bangunan yang dibuat dari lempung atau tanah liat dengan atau tambahan lain yang diaduk hingga campuran tersebut rata kemudian dicetak, dikeringkan dan dibakar.
Persyaratan ukuran bata adalah:
Panjang bata : 2x lebar bata + 1 x lebar siar
Lebar bata : 2x tebal bata + 1x lebar siar
Tebal bata: 4 cm s.d 6 cm
Dalam menggambar bata, ukuran standar yang dipakai adalah
24 cm x 11.5 cm x 5.2 cm (DIN 105)
Deutsches Institut für Normung (German Institute for Standardization)

## Slide 28: Dimensi Batu Bata

## Slide 29: Ukuran batu bata

## Slide 30: Pasangan bata yang diizinkan
Setiap hari tidak boleh dipasang lebih dari/max 1 s.d 1,2 m pasangan batu bata.
Efek:
siar/spesi yang masih basah dapat mengakibatkan pasangan tersebut akan rusak sehingga dinding mudah roboh.

## Slide 31: Syarat-syarat siar/spesi/adukan/isian:
Syarat-syarat siar (isian):
1. Siar datar dengan ukuran sebesar 1 – 1.5 cm.
2. Siar tegak juga tidak boleh terdapat segaris
dari atas ke bawah.
Akibat dari siar tegak yang segaris ke bawah pada tembok dukung akan menjadi turun (melesak) ke bawah akibat beban dari atas.

## Slide 32: Gambar 1
Siar tegak
Siar mendatar

## Slide 33
Dinding batu bata disusun dengan beberapa tipe yaitu:
Pasangan dinding bata ½ batu
Pasangan dinding bata 1 batu
Pasangan dinding bata 1 ½ batu
Pasangan dinding bata 2 batu

## Slide 34: 1. Pasangan ½ bata

## Slide 35: IKATAN TEMBOK LURUS TEBAL ½ BATU

## Slide 36: IKATAN TEMBOK TEBAL ½ BATU PADA SUDUT SIKU

## Slide 37: IKATAN TEMBOK TEBAL ½ BATU PADA PERTEMUAN

## Slide 38: IKATAN TEMBOK ½ BATU PADA PERSILANGAN

## Slide 39: IKATAN TEMBOK LURUS TEBAL 1 BATU DENGAN KONSTRUKSI IKATAN TEGAK

## Slide 40: IKATAN TEMBOK TEBAL 1 BATU PADA SUDUT

## Slide 41: IKATAN SILANG PADA PERTEMUAN SIKU 1 BATU

## Slide 42: IKATAN TEGAK PADA PERTEMUAN DAN PERSILANGAN 1 BATA

## Slide 43: Tembok Tebal 1 ½ Batu

## Slide 45
TERIMA KASIH

## Slide 46
Tugas
Gambarkan Potongan Pondasi + Ring Balk, Kolom