## Slide 1: PENGELOLAAN KUALITAS AIR

## Slide 2
BANYAKNYA LIMBAH CAIR AKIBAT KEGIATAN MANUSIA
AKAN BERDAMPAK TERHADAP PENURUNAN DAN PENCEMARAN KUALITAS AIR
PERLU PENGENDALIAN KUALITAS AIR
PENGELOLAAN DAMPAK TERHADAP KUALITAS AIR
LATAR BELAKANG

## Slide 3
PENCEGAHAN PENURUNAN / PENCEMARAN KUALITAS AIR
EVALUASI TERHADAP PENGELOLAAN KUALITAS AIR
KUALITAS AIR DAPAT SESUAI
DENGAN PERUNTUKANNYA
MAKSUD & TUJUAN
PENGENDALIAN KUALITAS AIR
PENANGANAN KUALITAS AIR

## Slide 4
ANALISIS SAMPEL AIR / LABORATORIUM AIR
ANALISIS DATA KUALITAS AIR
INTERPRETASI TENTANG
DATA KUALITAS AIR
ANALISIS AIR
DATA KUALITAS AIR

## Slide 5
Air :
  Sumberdaya alam yang berbentuk cair yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya
Kualitas Air :
  Pencerminan kandungan konsentrasi makhluk hidup, energi, zat-zat atau komponen lain yang ada dalam air
PENGERTIAN
Penurunan Kualitas Air :
  Kualitas air menurun, namun belum merubah peruntukan air atau masih memenuhi baku mutu air
Pencemaran Air :
  Masuknya zat ke dlm air oleh manusia/ alam shg kualitas air turun & menyebabkan air tdk sesuai lagi dgn peruntukannya

## Slide 6
Baku Mutu Air :
Batas kadar makhluk hdp, zat, energi, komponen lain yg dpt ditenggang adanya dalam air pada sumber air tertentu sesuai peruntukannya
Beban Pencemaran Air :
  Jumlah kadar dari parameter kualitas air atau limbah cair yang terkandung dalam sejumlah air atau limbah
PENGERTIAN
Macam Baku Mutu Air :
  1. Air Permukaan
  2. Air Sumur
  3. Air Laut
  4. Air Limbah
Pengendalian Pencemaran Air : Upaya pengelolaan melalui upaya pencegahan dan penanganan pencemaran air serta pemantauan lingkungan air

## Slide 7
Point Source :
Sumber pencemaran air dengan lokasi dan jumlah tertentu, contohnya : Industri
Non Point Source :
Sumber pencemaran air dengan lokasi dan jumlah tak tentu, contohnya : Pertanian, Permukiman
SUMBER PENCEMARAN AIR

## Slide 8
Jenis Limbah Cair
  1. Limbah Industri
  2. Limbah Domestik
  3. Limbah Pertanian
  4. Dan lain - lain
Daya Dukung Lingkungan : Self Purification
FAKTOR PENCEMARAN AIR
Perubahan Tataguna Lahan
  Industri
  Permukiman
  Pertanian
Curah Hujan :
Tinggi, Sedang, Rendah

## Slide 9
Dampak Thd Manusia
  1. Keracunan
  2. Penyakit
Dampak Terhadap Kehidupan Biota Air
DAMPAK PENCEMARAN AIR
Dampak Terhadap Estetika Lingkungan
Dampak Terhadap Kerusakan Benda :
Korosi pada metal, beton, plastik, dll

## Slide 10
PENGELOLAAN
LIMBAH
CAIR

## Slide 11
KEBIJAKAN PERUSAHAAN
(COMPANY POLICY)
PENDEKATAN POLA PIKIR (MIND-SET) PERUSAHAAN
PELAKSANAAN PENGELOLAAN LIMBAH CAIR (INTI DARI PENGELOLAAN)
PENDEKATAN PENGELOLAAN
LIMBAH CAIR
PENDEKATAN MANAJEMEN (MANAGEMENT APPROACH)

## Slide 12
PRINSIP DASAR PENGELOLAAN
LIMBAH CAIR
PRODUKSI BERSIH (CLEAN PRODUCTION) / INTERNAL PROSES / PENCEGAHAN SEBESAR MUNGKIN
PENANGANAN LIMBAH AKHIR (END OF PIPE) / EKSTERNAL PROSES SEKECIL MUNGKIN

## Slide 13
SUMBER LIMBAH CAIR | PENANGANAN
1. Air cucian dan admoist pada proses pelunakan cengkeh 2. Air cucian dan admoist pada proses pelunakan gagang tembakau 3. Air cucian dan residual dari proses ekstraksi bahan–bahan pembuat saos dari bahan rempah-rempah alami dan campurannya pada proses Assembling Flavor 4. Air cucian peralatan proses produksi (ex casing drum) pada primary process 5. Air cucian lem dari secondary process 6. Air limbah ex utility : blow down boiler 7. Limbah Domestik (MCK) 6. Limbah oli bekas | Limbah Cair diolah dengan : 1. Pengolahan secara fisik – kimia (penyaringan, sedimentasi, penetralan pH, koagulasi-flokulasi,dsb) 2. Pengolahan secara biologis (anaerobik dan aerobik) 3. Pengolahan lanjutan (absorbsi) 4. Pemanfaatan lumpur Limbah oli bekas ditampung dalam drum diserahkan ke pihak ketiga yg berijin Kompensasi ke masyarakat sekitar (Comdev dan CSR)
PENANGANAN LIMBAH CAIR

## Slide 14
PENGOLAHAN LIMBAH CAIR
DI IPAL

## Slide 15
MENENTUKAN
TUJUAN PEMANTAUAN
MENENTUKAN PARAMETER YANG DIPANTAU
METODA SAMPLING, BAHAN, PERALATAN
PELAKSANAAN PEMANTAUAN & PENCATATAN HASIL
ANALISIS DATA
PELAPORAN
PEMILIHAN LOKASI
KENDALA
KALIBRASI
SAMPEL
KUALITAS HASIL
SDM
DURASI
PROSEDUR PERENCANAAN KEGIATAN PEMANTAUAN
KUALITAS AIR

## Slide 16: LANGKAH PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA KUALITAS AIR
1. Menentukan Lokasi Sampling Air
2. Menentukan Parameter Kualitas Air
Melakukan Pengambilan Air (Sampling Air)
4. Melakukan Pengukuran dan
Analisis Sampel Air di Laboratorium
5. Melakukan Analisis Data Kualitas Air

## Slide 17
PENENTUAN
LOKASI SAMPEL AIR
1. TUJUAN KAJIAN
2. LOKASI BADAN AIR PENERIMA
3. LOKASI SUMUR
4. LOKASI LIMBAH CAIR

## Slide 18
PENENTUAN
PARAMETER AIR
TERGANTUNG DARI
JENIS KEGIATAN
PENGHASIL LIMBAH CAIR

## Slide 19
Padatan Total (Total Solid)
semua zat yang tinggal sebagai residu saat diuapkan pada suhu 103 – 105 C.
Padatan tersuspensi (Suspended solid, = 1 ) dan koloid (= 1 m – 1) diendapkan oleh oksidasi biologi & melalui koagulasi,
Padatan terlarut (Total dissolved solid , = <1 m) diendapkan dengan cara gravitasi.
PARAMETER AIR
SIFAT FISIK
Suhu
suhu   viskositas, reaksi kimia, dan evaporasi 
suhu   reaksi bahan organik , kelarutan gas  misalnya gas O2, CO2, N2, dan sebagainya.

## Slide 20
Bau
Akibat peruraian mikroba
Penimbul bau busuk H2S akibat reduksi sulfat  sulfida
PARAMETER AIR
SIFAT FISIK
Warna
Identitas kualitas
Warna abu-abu  limbah baru
Warna hitam  limbah lama oksigen sudah direduksi
Konduktivitas
Daya hantar listrik dalam air
DHL   kadar garam terlarut 

## Slide 21
pH
Menunjukkan konsentrasi ion netrogen
PARAMETER AIR
SIFAT KIMIA ANORGANIK
Oksigen Terlarut (DO)
Jumlah oksigen dalam air (dalam mg/l pada suhu 25 C.
Nilai DO yang baik adalah  6
Logam Berat
Jumlah tertentu dibutuhkan biota air, jumlah besar bersifat racun.
Logam berat antara lain: Pb, Cr, Cu, Cd, Ni, Fe, Mn, Zn dan Hg

## Slide 22
Nitrogen
Makanan perangsang pertumbuhan.
Kondisi kualitas air dapat ditunjukkan oleh kandungan amonia yang ada.
aerob  amonia dioksidasi oleh mikroba menjadi nitrat dan nitrit.
PARAMETER AIR
SIFAT KIMIA ANORGANIK
Phospor
unsur penting pertumbuhan biota air.
penyubur algae dan biota air lainnya tolok ukur kualitas air.
Sulfur
Sulfat (SO4) direduksi  sulfida dan gas H2S oleh mikroba dalam kondisi anaerob.
konsentrasi Sulfida > 200 ppm mengganggu lumpur biologis

## Slide 23
PARAMETER AIR
SIFAT KIMIA ORGANIK
Kebutuhan Oksigen Biologis (BOD)
kebutuhan oksigen mikroba air secara biologis utk mengoksidasi BO mudah terurai pada waktu tertentu (5 hari/BOD5)  BO terurai.
BOD tinggi  DO rendah
BOD ini merupakan salah satu parameter kunci untuk kualitas air.
Kebutuhan Oksigen Kimia (COD)
kebutuhan oksigen mikroba air secara kimia untuk mengoksidasi BO, baik yang mudah terurai maupun tidak mudah terurai.

## Slide 24
Deterjen
sulit terurai dalam air  menimbulkan pencemaran air.
PARAMETER AIR
SIFAT KIMIA ORGANIK
Phenol
unsur bahan organik yang bersifat racun terhadap kulit dan tenggorokan
Toleransi maksimum dalam air adalah 2 mg/l.
Minyak dan Lemak
Tidak larut dalam air
Tidak mudah terurai oleh mikroba
Adanya minyak dan lemak DO turun  biota air terganggu

## Slide 25
METODA
PENGAMBILAN
SAMPEL AIR

## Slide 26
SYARAT PENGAMBILAN SAMPEL
1. DAPAT MEWAKILI KUALITAS SAMPEL
2. SAMPEL TIDAK RUSAK (PEWADAHAN, PENGAWETAN, WAKTU SIMPAN)

## Slide 27
SAMPEL KOMPOSIT: sampel yang diambil pada kisaran waktu dan ruang yang secara tipikal terdiri dari gabungan sejumlah sampel yang sama.
SAMPEL GRAB : sampel individu yang diambil pada lokasi tunggal pada waktu tertentu.
MACAM SAMPEL

## Slide 28
TITIK SAMPLING
TITIK SAMPLING SUNGAI BERDASAR DEBIT
DEBIT KECIL (5 m3/detik): diambil ditengah dengan jeluk ½ kedalaman;
DEBIT SEDANG (5 – 150 m3/detik): diambil pada jarak ½ dan 2/3 dengan jeluk ½ kedalaman;
DEBIT BESAR (5 – 150 m3/detik): diambil pada jarak ¼, ½ dan ¾ dengan jeluk 0,8 kedalaman;
TITIK SAMPLING DANAU BERDASAR KEDALAMAN
KEDALAMAN < 10 m: diambil pada dasar dan permukaan air;
KEDALAMAN 10 – 30 m : diambil pada dasar, ditengah dan permukaan air;
KEDALAMAN 30 – 100 m: diambil pada dasar, lapisan ketiga, lapisan kedua dan permukaan;

## Slide 29
PERALATAN SAMPLING
WADAH SAMPEL YANG DICELUPKAN
Dapat langsung mencelupkan;
Wadah menghadap ke hulu;
DISCRETE DEPTH SAMPLER
POMPA PERISTALTIK
Untuk pengambilan sampel kolom air 7,5 m
Pengukuran ”On Site”

## Slide 30
PERLAKUAN SAMPLING
HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM SAMPLING
Contoh air yang akan diambil minimal 2 liter,
Wadah tidak terpengaruh sifat contoh air, mudah dicuci, dipindahkan, kapasitas sekitar 5 l, mudah dan aman dibawa,
Wadah berupa plastik atau gelas dapat ditutup dengan rapat,
Selang waktu semakin pendek semakin baik,
Contoh dapat mewakili dan aman dari kontaminan,
Contoh diberi label tentang jenis, tgl, jam, lokasi, cuaca,
HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DLM PENGAWETAN
Pengawetan dengan es bersifat sementara
Pengawetan yang aman dengan menambahkan bahan kimia saat pengambilan

## Slide 31
No. | Parameter | Kontainer | Pengawetan | Maksimum waktu Simpan
1. | Asiditas | P, G | Dingin, 4 oC | 14 hari
2. | Alkalinitas | P, G | Dingin, 4 oC | 14 hari
3. | BOD | P, G | Dingin, 4 oC | 48 hari
4. | Ammonia (NH3-N) | P, G | Dingin, 4 oC, H2SO4, pH < 2 | 28 hari
5. | Bromida (Br2) | P, G | - | 28 hari
6. | COD | P, G | Dingin, 4 oC, H2SO4, pH < 2 | 28 hari
7. | Khlorida (Cl2) | P, G | - | 28 hari
8. | Warna | P, G | Dingin, 4 oC | 48 hari
9. | Sianida (CN) | P, G | Dingin, 4 oC, NaOH, pH > 12, 0,6 asam askorbat | 14 hari
10. | Florida (F) |  | - | 28 hari
11. | Kesadahan | P, G | HNO3, pH < 2 | 6 bulan
12. | PH | P, G | - | Analisis segera
13. | Nitrogen organic | P, G | Dingin, 4 oC, H2SO4, pH < 2 | 28 hari
14 | Khromium (VI) | P, G | Dingin, 4 oC | 24 jam
15. | Merkuri (Hg) |  | HNO3, pH < 2 | 28 hari
16. | Logam selain di atas | P, G | HNO3, pH < 2 | 6 bulan
17. | Nitrat (NO3-N) | P, G | Dingin, 4 oC | 48 jam
18. | Nitrit (NO2-N) | P, G | Dingin, 4 oC, H2SO4, pH < 2 | 28 hari
19. | Oil & Grease | G | Dingin, 4 oC, H2SO4, pH < 2 | 28 hari
20. | Karbon Organik | P, G | Dingin, 4 oC, HCl atau H2SO4, pH < 2 | 28 hari
21. | Orthofosfat | P, G | Saring segera, Dingin, 4 oC | 48 jam i
22. | Oksigen elektrode | G, botol & tutup | - | Analisis segera
23. | Winkler | G, botol & tutup | Tetapkan pada lokasi & simpan tempat gelap | 8 jam
24. | Fenol | G | Dingin, 4 oC, H2SO4, pH < 2 | 28 hari
25. | Fosfat (elemen) | G | Dingin, 4 oC | 48 jam
26. | Fosfat (total) | P, G | Dingin, 4 oC, H2SO4, pH < 2 | 28 hari
27. | Padatan tersuspensi & terlarut | P, G | Dingin, 4 oC | 48 jam
28. | Padatan (settleable) | P, G | Dingin, 4 oC | 48 jam
29. | Residu (volatile) | P, G | Dingin, 4 oC | 7 hari
30. | Silika, Si | P | Dingin, 4 oC | 28 hari
31. | Sulfat (SO4) | P, G | Dingin, 4 oC | 28 hari
32. | Sulfida (H2S) | P, G | Dingin, 4 oC, Zn asetat, NaOH, pH > 9 | 7 hari
33. | Sulfit (SO3) | P, G | Dingin, 4 oC | Analisis segera
34. | Surfaktan | P, G | Dingin, 4 oC | 48 jam
35. | Suhu | P, G | - | Analisis segera
36. | Kekeruhan | P | Dingin, 4 oC | 48 jam
Parameter, Wadah, Teknik Pengawetan, dan Maksimum Waktu Simpan

## Slide 32
ANALISIS SAMPEL AIR DAN
ANALISIS DATA AIR

## Slide 33
METODA ANALISIS SAMPEL AIR
Tabel 2. Metoda Analisis Sampel/Contoh Air
No.
Parameter
Satuan
Metoda
Peralatan
1.
Temperatur
oC
Pemuaian
Termometer
2.
Residu terlarut,TDS
mg/l
Gravimetri
Timbangan analitik
3.
pH
-
Potensiometri
pH meter
4.
Kalsium (Ca)
mg/l
Titrimetri EDTA
Buret
5.
Magnesium (Mg)
mg/l
Titrimetri EDTA
Buret
6.
Besi (Fe)
mg/l
Spektrofotometri
Spektrofotometer
7.
Mangan (Mn)
mg/l
Spektrofotometri
Spektrofotometer
8.
Cadmium (Cd)
mg/l
Atomisasi
AAS
9.
Tembaga (Cu)
mg/l
Atomisasi
AAS
10.
Timbal (Pb)
mg/l
Atomisasi
AAS
11.
Krom (Cr)
mg/l
Atomisasi
AAS
12.
Air raksa (Hg)
mg/l
Atomisasi
AAS
13.
Sulfida
mg/l
Titrimetri
Buret
14.
Sulfat
mg/l
Gravimetri
Timbangan analitik
15.
Amonium bebas
mg/l
Spektrofotometri
Spektrofotometer
16.
Nitrat
mg/l
Spektrofotometri
Spektrofotometer
18.
Nitrit
mg/l
Spektrofotometri
Spektrofotometer
19.
Phosphat
mg/l
Titrimetri
Buret
20.
BOD
mg/l
Titrimetri
Buret
21.
COD
mg/l
Titimetri
Buret
22.
DO
mg/l
Titimetri
Buret

## Slide 34
ANALISIS DATA PARAMETER KUALITAS AIR
1. DILAKUKAN DENGAN CARA MEMBANDINGKAN DATA PARAMETER KUALITAS AIR DENGAN BAKU MUTU KUALITAS AIR YANG BERLAKU : PP, KEPMEN, KEPGUB
2. INTERPRETASI TENAGA AHLI YANG SANGAT TERGANTUNG DENGAN TINGKAT WAWASAN

## Slide 35
ANALISIS DATA AIR
PENGECEKAN ANALISIS CONTOH
BOD < COD,
Umum  BOD = 0,605 COD
Industri Kimia Berat  BOD = 0,1 COD
Badan Air  TDS = 0,55 – 0,7 DHL
BOD tinggi  DO rendah,