## Slide 1: WOOD JOINING
Metode yang digunakan untuk menggabungkan kayu akan tergantung pada fungsi, kekuatan dan kualitas kayu.
Sambungan kayu dapat dibuat dengan sekrup, paku, lem dan sistim knock-down

## Slide 2: SEKRUP
Jenis sekrup kayu berbeda dari sekrup besi
Ulir sekrup kayu lebih besar diameternya
Ujung sekrup biasanya tajam dan runcing

## Slide 3: PAKU
Paku merupakan sistim penyambung kayu yang paling murah
Tersedia berbagai macam ukuran dan diameter sesuai kebutuhan
Paku kayu berbeda dengan paku dinding

## Slide 4: SAMBUNGAN KNOCK-DOWN
Sambungan ini terdiri dari 2 bagian
Biasa digunakan untuk furnitur yang biasanya dirakit sendiri (DIY)

## Slide 5: SAMBUNGAN KAYU SEDERHANA

## Slide 6
SAMBUNGAN KAYU KOMPLEKS

## Slide 7: LEM/PEREKAT MATERIAL
Perekat yang digunakan untuk bergabung bahan dengan pengeleman. Berbagai jenis perekat yang digunakan untuk bahan yang berbeda - misalnya, jika suatu produk akan digunakan di luar, maka perekat tahan air harus digunakan.

## Slide 8
LEM/PEREKAT MATERIAL
PVA (polivinil asetat) | Umum digunakan untuk kayu lem. Beberapa perekat PVA tahan air.
resin sintetis | Sebuah lem tahan air yang kuat untuk kayu. Perlu dicampur segera sebelum digunakan.
resin epoksi | Biasa digunakan untuk menggabungkan logam dan plastik. Hal ini tahan air tetapi harus dicampur segera sebelum digunakan.
kontak perekat | Untuk menggabungkan polystyrene dan kain. Juga berguna untuk memperbaiki laminasi plastik untuk bahan dasar kayu.
semen akrilik | Untuk bergabung akrilik dan beberapa jenis lainnya dari plastik. Perekat "melelehkan" permukaan plastik dan kering bersama-sama.

## Slide 9
LOTUS ELISE
Chassis terbuat dari batang dan lembaran aluminium
Untuk mengurangi bobot, komponen chassis di lem satu sama lainnya
CONTOH PENGGUNAAN LEM/PEREKAT EPOXY RESIN

## Slide 10: PENGGABUNGAN METAL/LOGAM
logam dapat dilakukan dengan mematri, solder, las atau menggunakan paku keling.

## Slide 11
Mematri
Mematri adalah cara bonding dengan melelehkan logam pengisi atau antara komponen. logam pengisi yang digunakan dalam mematri harus memiliki titik leleh lebih rendah dari bahan yang bergabung.
Biasa digunakan untuk bahan tembaga, kuningan
PENGGABUNGAN METAL/LOGAM

## Slide 12
SOLDER
Solder adalah jenis mematri yang bekerja pada suhu yang lebih rendah.
Bahan solder adalah timah
Biasa digunakan untuk menggabungkan komponen elektronik
PENGGABUNGAN METAL/LOGAM

## Slide 13
WELDING/LAS
Di las, dua potong logam yang dilelehkan di sepanjang sambungan - kering pada saat yang bersama-sama saat mendingin.
Sebuah batang filler dapat digunakan untuk menyambungkan agar benar-benar kuat.
Bisa menggunakan listrik ataupun gas
PENGGABUNGAN METAL/LOGAM

## Slide 14
PAKU KELING (RIVET)
Paku keling yang digunakan untuk menggabungkan logam, plastik dan kayu lapis. keling ditempatkan di sebuah lubang yang sudah dibor melalui kedua buah material, kemudian dipukul dan akan menyatu.
PENGGABUNGAN METAL/LOGAM

## Slide 15
SEKRUP
Metode paling murah dalam menyambungkan logam
Dapat diputar langsung kedalam logam
Bentuknya berbeda dari sekrup kayu, dimana ulirnya lebih rapat dan ujungnya rata, tidak tajam
PENGGABUNGAN METAL/LOGAM