## Slide 1
Analisis Struktur CVL208 (3 sks)
Pertemuan 7
Lendutan Rangka Batang – Metode Castigliano

## Slide 2: TEOREMA CASTIGLIANO
Dimana :
= perpindahan yang disebabkan oleh beban nyata
P = Gaya eksternal yang diberikan searah D
N = Gaya dalam Normal pada member rangka batang akibat beban Nyata dan
beban P
L = Panjang batang
A = Luas penampang batang
E = Modulus Elastisitas batang

## Slide 3
Hitunglah perpindahan horizontal di titik 2 dari struktur rangka dalam Gambar berikut ini dengan menggunakan teorema Castigliano. Asumsikan bahwa seluruh elemen batang memiliki penampang seragam sebesar 400 mm2 dan modulus elastisitas material sebesar 200 GPa.
2 m
1,5 m
5 kN
10 kN
1
2
3
4
Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka gantikan beban 5 kN (←) dengan beban fiktif P (←).
Kemudian hitunglah besar gaya batang yang terjadi akibat beban P tersebut.

## Slide 4
P
10 kN
1
2
3
4
P + 7.5 kN (+)
10 kN (+)
10 kN (+)
0
12,5 kN (−)
Batang | N | ∂N/∂P | N (P = 5 kN) | L | N(∂N/∂P)L
1-2 | +10 | 0 | +10 | 2 | 0
2-3 | P + 7,5 | 1 | + 12,5 | 1.5 | 18.75
3-4 | + 10 | 0 | +10 | 2 | 0
1-4 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0
2-4 | -12,5 | 0 | -12,5 | 2.5 | 0
 |  |  |  | SN(∂N/∂P)L | 18.75
y2,h = kN.m
=
= 0,234∙10– 3 m = 0,234 mm

## Slide 5
Determine the vertical displacement of joint C of the truss shown in figure. The cross sectional area of each member is A = 400 mm2, and E = 200 GPa.

## Slide 6
Since P does not actually exist as a real load on the truss, we require P = 0 in the table above.