## Slide 1
Analisis Struktur CVL208 (3 sks)
Pertemuan 10
Metode Gaya – Portal/Frame

## Slide 2: Analisis Portal Statis Tak Tentu
Metode gaya dapat pula dipergunakan untuk keperluan analisis struktur portal bidang statis tak tertentu yang memiliki satu tingkat saja atau juag portal dengan bentuk khusus seperti portal gable yang banyak dipakai pada struktur gudang baja.
Struktur portal bidang lain yang memiliki lebih dari satu lantai atau memiliki derajat ketidaktentuan yang tinggi, dapat diselesaikan secara lebih mudah dengan menggunakan metode persamaan slope-deflection, atau metode distribusi momen atau juga dengan menggunakan metode matriks yang akan dijelaskan dalam bab-bab selanjutnya.

## Slide 3
Contoh 8.4
Hitunglah besarnya reaksi pada tumpuan A dan C dari suatu struktur portal bidang statis tak tentu yang ditunjukkan dalam Gambar 8.8.a berikut ini. Gunakan nilai E = 200 GPa.
IAB = 1250(106) mm4
IBC = 625(106) mm4
8 kN/m
A
B
C
2 kN
3 m
3 m
9 m

## Slide 4
Contoh 8.4
Reaksi vertikal di titik C, VC, akan dipilih sebagai reaksi redundan
1 kN
330 kN∙m
A
DC
C
8 kN/m
B
2 kN
72 kN
2 kN
x1
x2
x3
M1 = − 330 + 72x1 – 4x12
M2 = 0
M3 = − 2x3
1 kN
A
B
C
fCC
x1
9 kN∙m
x2
x3
m1 = x1 – 9
m2 = 0
m3 = 0
0 = DC + VC∙fCC

## Slide 5
Contoh 8.4
Substitusikan nilai DC dan fCC yang diperoleh, ke dalam persamaan kompatibilitas

## Slide 6
Contoh 8.4
IAB = 1250(106) mm4
IBC = 625(106) mm4
8 kN/m
A
B
C
2 kN
3 m
3 m
9 m
78 kN∙m
2 kN
44 kN
28 kN
+ 44 kN
− 28 kN
+ 2 kN
+ 2 kN
5,5 m
A
B
C
− 6 kN∙m
− 78 kN∙m
Mmaks = + 43 kN∙m
− 6 kN∙m
A
B
C
SFD
BMD

## Slide 7
Contoh 8.5
Hitunglah reaksi pada tumpuan A dan C (Gambar 8.9.a) apabila diketahui bahwa tumpuan C mengalami perpindahan ke arah atas sebesar 4 mm. Untuk analisis dapat digunakan nilai E = 200 GPa dan I = 240(106)mm4.
A
B
C
D
1,8 m
2,4 m
1,8 m
10 kN

## Slide 8
Contoh 8.5
Reaksi vertikal pada titik C sebagai reaksi redundan
1,8 m
2,4 m
A
B
C
D
1,8 m
10 kN
DC
x1
x2
x3
42 kN∙m
10 kN
M1 = − 42 + 10x1
M2 = − 10x2
M3 = 0
1 kN
1,8 kN∙m
1 kN
fCC
x1
x2
x3
A
B
C
D
1,8 m
1,8 m
2,4 m
m1 = − 1,8 + x1
m2 = 0
m3 = 0
− 0,004 = DC + VC∙fCC

## Slide 9
Contoh 8.5

## Slide 10
Contoh 8.5