## Slide 1: PERTEMUAN KE 12 MINGGU KE 12
RIPPER
GALIH WULANDARI SUBAGYO, s.T.,M.T.,

## Slide 2
Kuliah ini memperkenalkan berbagai metoda, teknologi dan jenis-jenis peralatan konstruksi, termasuk karateristik teknis dan prinsip pengoperasian peralatan konstruksi, serta perencanaan sistem pembangunan dan perhitungan produktivitas peralatan sebagai bagian dari proses kegiatan konstruksi.
TIU : Mampu menemukan sumber masalah rekayasa pada bidang
        infrastruktur melalui proses penyelidikan, analisis, interpretasi data dan informasi berdasarkan prinsip-prinsip rekayasa. Mampu merumuskan solusi alternatif solusi untuk masalah rekayasa pada struktur konstruksi bangunan, transportasi, sumber daya air geoteknik dan manajemen konstruksi dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan kerja, kultural, sosial dan lingkungan (environmental consideration). Mampu merancang sistem struktur konstruksi bangunan, transportasi, sumber daya air, geoteknik dan manajemen konstruksi mempertimbangkan standar teknis, aspek kinerja, keandalan, kemudahan penerapan, keberlanjutan, serta memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan kerja, kultural, sosial dan lingkungan.
Deskripsi

## Slide 3
Kode Kuliah : CIV - 310
Jumlah SKS : 3 Kuliah
Sifat Kuliah : Wajib
CONT…

## Slide 4
Silabus
BAB 1 Gambaran Umum Proses Konstruksi, Peranan Peralatan Konstruksi,
BAB 2 Hauling Equipment And Dump Truck
BAB 3 Compaction and Stabilization Equipment
BAB 4 Dozer
BAB 5 Timmer
BAB 6 Excavator
BAB 7 Kuliah Umum
BAB 8 Ujian Tengah Semester
BAB 9 Grader
BAB 10 Tower Crane
BAB 11 Metode Pekerjaan Pondasi
BAB 12 Dewatering
BAB 13 Field Trip
BAB 14 Pekerjaan Sruktur sementara dan Beton
BAB 15 Quiz
BAB 16 Ujian Akhir Semester

## Slide 5
KOMPOSISI PENILAIAN
Tugas Besar/Kelompok 30%
Ujian Tengah Semester 30%
Ujian Akhir Semester 40%

## Slide 6
PERTEMUAN KE- 12
MINGGU KE - 12

## Slide 7
OUTLINE LECTURE 12
Pendahuluan
Jenis Ripper
Kegunaan Ripper
Macam - Macam Ripper
Gambar Ripper
Perhitungan Produksi Kerja Ripper

## Slide 8
PENDAHULUAN
Ripper adalah suatu alat yang digunakan untuk menggemburkan material dengan cara menggaru atau membajak (ripping).
Alat ini biasanya hampir sama dengan Bulldozer, hanya perlengkapan tambahannya yang berbeda, dimana
Bolldozer menggunakan blade sedangkan Ripper menggunakan ‘shank’.
Pada saat ini ada Bulldozer yang dilengkapi langsung dengan shank, sehingga dapat berfungsi ganda, yakni menggusur sekaligus menggemburkan atau sebaliknya.

## Slide 9
CONT…
Jika dijumpai tanah keras misalnya tanah liat kering, maka penggalian dapat dilakukan dengan Ripper (pembajak). Alat ini pada dasarnya tidak lain seperti bajak yang gigi - giginya terbuat dari baja sedemikian rupa sehingga dapat diberikan tekanan cukup besar untuk dapat masuk ke dalam tanah keras. Ripper ini ada yang merupakan alat tersendiri yang ditarik (towed)
oleh traktor, dan ada juga yang merupakan alat pelengkap (attachment) yang dipasang pada traktor sebagai alat penggeraknya (Wigroho, 1998).

## Slide 10
Jika dalam pekerjaan pembersihan lapangan dijumpai tanah yang keras (misal: lempung keras), sering kali pekrjaan dengan memakai blade bulldozer kurang berhasil, dengan demikian efektivitas produksi akan berkurang, disamping hal itu juga blade akan cepat rusak. Jika volume pekerjaan tanah keras ini cukup banyak, maka pekerjaan yang paling efektif adalah dengan cara menggemburkan dulu tanah tersebut, alat yang digunakan pada pekerjaan ini disebut Ripper (bajak).
Alat ini pada dasarnya sebuah bajak yang gigi - giginya terbuat dari baja yang keras, sehingga kepadanya dapat diberikan tekanan yang cukup besar untuk lebih memaksanya masuk ke dalam tanah (Kampuzsipil, 2011).
CONT…

## Slide 11
Jenis - jenis Ripper dibedakan menurut keadaannya sebagai berikut (Kampuzsipil, 2011) :
Ripper yang berupa alat tersendiri.
Ripper yang ditarik oleh tractor :
    Dengan kendali kabel.
    Dengan kendali hidrolis.
Ripper yang berupa attachment yang dipasang pada tractor sebagai tenaga penggeraknya :
  Adjustable parallelogram (giginya s ejajar dan bisa diatur/dilepas)
      Single shank (gigi tunggal).
      Multi shank (gigi banyak).
  Parallelogram (giginya sejajar kaku)
      Single shank (gigi tunggal).
      Multi shank (gigi banyak)
  Hinge (berupa piringan) dengan ukuran tertentu.
JENIS – JENIS RIPPER

## Slide 12
KEGUNAAN RIPPER
Kegunaan Ripper (Soemardikatmodjo, 2003) :
  Membantu dalam pembersihan lapangan, yaitu dengan melewatkan ripper beberapa kali, sehingga sebagian besar akar - akar pohon yang dilewati akan terputus
  Dengan gigi - giginya pohon dapat ditumbaangkan tanpa harus menggali tanah di sekeliling pohon
  Membantu menggemburkan tanah di tempat - tempat yang bertanah keras
  Menuat parit kecil untuk menggenangkan air
  Merobek pavement yang terbuat dari ubin, beton, atau aspal yang sangat sukar jika digali dengan alat lain.

## Slide 13
Macam – Macam Ripper (Visionlink, 2014) :
Multi – shank – rippers (rigidtype)
  Ripper ini memiliki tiga buah shank Rippers yang disusun secara parallel. Multi - shank rippers ini sangat efisien digunakan pada daerah yang memiliki material lunak karena sudut gali ( digging angel) ripper ini dapat optimum.
Multi – shank - rippers(variabletype)
  Ripper ini memiliki tiga buah ripper point yang dapat divariasikan sudutnya secara hidrolik disesuaikan dengan kondisi material yang digalinya.
Giant – rippers (variabletype)
  Giant rippers dirancang khusus untuk memecah material batu yang cukup keras. Ripper ini memiliki sebuah ripper point yang dapat diatur (adjustable) guna menyesuaikan dengan material yang digali.
MACAM – MACAM RIPPER

## Slide 14
Kondisi kerja Ripper tergantung dari hal-hal berikut
(Soemardikatmodjo, 2003) :
  Apakah alat sesuai dengan topografi yang ada
  Kondisi dan pengaruh lingkungan seperti : Ukuran medan dan peralatan
  Pengaturan kerja dan kombinasi kerja antara peralatan dan mesin.
  Metoda operasional dan perencanaan persiapan kerja
  Pengalaman dan keterampilan operator dan pengawas untuk pekerjaan tersebut
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemeliharaan alat adalah (Soemardikatmodjo, 2003) :
  Penggantian pelumas atau grease (gemuk) secara teratur
  Kondisi ripperatau penggarunya
  Persediaan suku cadaang yang sering diperlukan untuk alat yang bersangkutan
  Kondisi traksi ban yanng digunakan (dalam hal ini traksi berbentuk roda rantai / Crawler)
CONT…

## Slide 15
GAMBAR RIPPER
Multi Shank Tractor Ripper

## Slide 16
Untuk menghitung produksi kerja Ripper dapat dilakukan dengan cara grafis dan secara analitis, namun perhitungan dengan cara analitis yang sering digunakan dilapangan karena perhitungan yang dilakukan dapat lebih akurat. Empat langkah yang dilakukan dalam menghitung produksi kerja Ripper.
PERHITUNGAN PRODUKSI KERJA RIPPER

## Slide 17
LANGKA 1
Perhitungan Volume Ripping Aktual
Volume Ripping Aktual = Lebar Garuan x Penetrasi x Panjang Garuan
Dimana :
Panjang Garuan = panjang lintasan yang dilakukan pekerjaan.
Jarak/ Lebar Garuan = lebar material yang dapat hancur setelah dilakukan satu lintasan ripping (m)
Penetrasi = kedalaman terbenamnya shank kedalam tanah (m).
  Penetrasi tergantung pada batas-batas kondisi pekerjaan dan batasan kemampuan alat. Pada tabel berikut ini beberapa batasan penetrasi dari beberapa model alat.
CONT…

## Slide 18
LANGKAH 2
Menghitung Waktu Siklus
Waktu siklus = Waktu Ripping + Waktu Tetap
Dimana :
  Waktu Ripping adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu lintasan kerja (tergantung dari kecepatan alat dan panjang lintasan)
  Waktu tetap adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan gerakan-gerakan tetap yang besarnya tidak terlalu bervariasi (misalnya waktu manuver, percepatan dan perlambatan).
Waktu siklus pada Ripper tidak memperhitungkan waktu kembali karena Ripper
dapat melakukan pekerjaan ulang-alik.
CONT…

## Slide 19
LANGKAH 3
Menghitung Produksi Kerja Kasar
PKK (m3/jam) = volume Ripping x jumlah siklus per jam
LANGKAH 4
Menghitung Produksi Kerja Aktual
PKA (m3/jam) = PKK x faktor-faktor effisiensi
CONT…

## Slide 20
SOAL 1
Hitunglah produksi kerja Ripper yang bekerja pada suatu lokasi proyek penambangan dengan kondisi batu-batuan, jika data-data yang diketahui adalah sebagai berikut :
  Model alat = D9N/ N0. 9
  Penetrasi = 0,802 m
  Lebar Garuan = 2,35 m
  Panjang Garuan = 80 m
  Waktu tetap = 0,25 menit
  Kecepatan Ripping = 2,1 km/ jam
  Faktor material = 0,8
  Efisiensi kerja = 0,83

## Slide 21
JAWABAN 1
LANGKAH 1
PERHITUNGAN VOLUME RIPPING AKTUAL
Diketahui :
Lebar Garuan = 2,35 M
Penetrasi = 0,802 M
Panjang Garuan = 80 M
Volume Ripping = Lebar Garuan x Penetrasi x Panjang Garuan
= 2,35 M x 0,802 M x 80 M = 150,776 M³
LANGKAH 2
PERHITUNGAN WAKTU SIKLUS
Diketahui : Waktu Tetap = 0,25 Menit
Panjang Lintasan = 80 M
Kecepatan = 2,1 Km/Jam = 2100 M/Jam
  Waktu Ripping = = = 2,285 Menit
  Waktu Siklus = Waktu Ripping + Waktu Tetap
    = 2,285 Menit + 0,25 Menit = 2,535 Menit

## Slide 22
LANGKAH 3
PERHITUNGANPRODUKSI KERJA KASAR
Diketahui :
Volume Ripping = 150,776 M³
Waktu Siklus = 2,535 Menit
Produksi Kerja Kasar =
=
= 3568,66 M³/Jam
LANGKAH 4
PERHITUNGAN PRODUKSI KERJA AKTUAL
Diketahui : Produksi Kasar = 3568, 66 M³/Jam
Faktor Material = 0,8
Efisiensi Kerja = 0,83
Produksi Kerja Aktual = Produksi Kerja Kasar x Faktor Efisiensi
= 3568,66 M³/Jam x 0,8 x 0,83
= 2369,592 M³/Jam
CONT…

## Slide 23
SOAL 2
Dalam suatu proyek penambangan beroperasi sebuah Ripper untuk menggaru batuan yang cukup keras. Adapun data-data Ripper adalah sebagai berikut :
  Model alat = D8N/ N0. 8
  Penetrasi = 0,78 m
  Lebar Garuan = 2,17 m
  Panjang Garuan = 91 m
  Waktu tetap = 0,2 menit
  Kecepatan Ripping = 3,9 km/ jam
  Faktor material = 0,9
  Efisiensi kerja = 0,85
Hitunglah produktivitas kerja ripper ?!

## Slide 24
JAWABAN 2
LANGKAH 1
PERHITUNGAN VOLUME RIPPING AKTUAL
Diketahui :
Lebar Garuan = 2,17 M
Penetrasi = 0,78 M
Panjang Garuan = 91 M
Volume Ripping = Lebar Garuan x Penetrasi x Panjang Garuan
= 2,17 M x 0,78 M x 91 M = 154,027 M³
LANGKAH 2
PERHITUNGAN WAKTU SIKLUS
Diketahui : Waktu Tetap = 0,2 Menit
Panjang Lintasan = 91 M
Kecepatan = 3,9 Km/Jam = 3900 M/Jam
  Waktu Ripping = = =1,385 Menit
  Waktu Siklus = Waktu Ripping + Waktu Tetap
    = 1,385 Menit + 0,2 Menit = 1,585 Menit

## Slide 25
LANGKAH 3
PERHITUNGANPRODUKSI KERJA KASAR
Diketahui :
Volume Ripping = 154,027 M³
Waktu Siklus = 1,585 Menit
Produksi Kerja Kasar =
=
= 5830, 675 M³/Jam
LANGKAH 4
PERHITUNGAN PRODUKSI KERJA AKTUAL
Diketahui : Produksi Kasar = 5830, 675 M³/Jam
Faktor Material = 0,9
Efisiensi Kerja = 0,85
Produksi Kerja Aktual = Produksi Kerja Kasar x Faktor Efisiensi
= 5830, 675 M³/Jam x 0,9 x 0,85
= 4460,446 M³/Jam
CONT…

## Slide 26
TERIMA KASIH